Блок питания

UTD 1038/25

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО эксплуатации

Санкт – Петербург

2009

Блок питания Аудиоканала 1038/25

Блок питания аудиоканала используется в системе с двумя аудиоканалами, когда основной блок питания  питает другие устройства.

Блок питания имеет следующие свойства:

- может питать одно аудио устройство (вызывная панель, пульт консьержа, оцифровыватель или специальный телефон);

- имеет защиту от короткого замыкания.

### Обозначение клемм

### Клеммы питания

0	Вход питания, 0 Vac

230	Вход питания, 230 Vac

### Клеммы питания аудио канала

+F	Выход питания аудио канала, +33 Vdc

0F	Выход питания аудио канала, 0 Vdc

###### Технические данные

| Напряжение питания | 230 Vac (10% |
| --- | --- |
| +F-0F Напряжение питания аудио канала | 33 Vdc (5%, 65 mA |
| Диапазон рабочих температур | -50С - +450С |

###### Габаритные размеры

| Длина | 72 mm (4 DIN модуля) |
| --- | --- |
| Ширина | 103 mm |
| Высота | 75 mm |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

# Text boxes

# УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

# 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

# 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

# E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru